## Slide 1: Minicurso de ARDUINO
Alexandre Padilha Senni
Ingrid Lorena Argote Pedraza
Leonardo Bonacini

## Slide 2: Introdução
Algoritmo:
  Sequência lógica de ações com o intuito de resolver um dado problema.

## Slide 3: Como trocar uma lâmpada?
Algoritmo “trocar lâmpada”
  Pega uma lâmpada nova;
  Pega uma escada;
  Posicione a escada;
  Suba a escada;
  Retire a lâmpada queimada;
  Coloque a lâmpada nova;
  Teste a lâmpada
  Algoritmo “trocar lâmpada”;
Fim Algoritmo “trocar lâmpada”

## Slide 4: Algoritmo
Entradas
Lâmpada nova
Processamento
Ações
Saídas
Resolução problema

## Slide 5: Atividade 01
Faça um algoritmo para trocar o pneu de um carro.

## Slide 6: Variáveis
Representam uma memória de alguns dados de interesse.

## Slide 7: Tipos de variáveis em C
Booleana:
  bool bit = true;
Inteiro:
  int i = 3;
Real:
  float decimal = 3;
Caracter:
  char letra = ‘a’;

## Slide 8: Estruturas de controle
Condicional:
  Possibilita a escolha de ações a serem executadas quando determinadas condições são ou não satisfeitas.

## Slide 9: Condicional
Exemplo:
  Vamos supor que ao utilizar o algoritmo de “trocar lâmpada” não houvesse uma lâmpada em casa, o que faríamos?

## Slide 10: Condicional
Algoritmo “trocar lâmpada”
  Pega uma lâmpada nova;
  Pega uma escada;
  Posicione a escada;
  Suba a escada;
  Retire a lâmpada queimada;
  Coloque a lâmpada nova;
  Teste a lâmpada
  Algoritmo “trocar lâmpada”;
Fim Algoritmo “trocar lâmpada”
Se “lâmpada em casa” for “verdadeiro”, então:
Pega uma lâmpada nova;
Senão, então:
Compra lâmpada nova no supermercado;

## Slide 11: Condicional em C
if (variável (>, <, >=, <=, ==, =!) condição)
{
ação(ões);
}
else
{
ação(ões);
}

## Slide 12: Atividade 02
Preencha o condicional para saber se um estudante foi aprovado ou reprovado de acordo com a nota do semestre obtida, sabendo que a nota mínima para ser aprovado é 5.

## Slide 13: Estrutura de controle
Iteração:
  Executa mais de uma vez os mesmos comandos, de acordo com uma condição.

## Slide 14: Iteração
Exemplo:
  Vamos supor que precisamos fixar um prego de 40mm na tábua, sabendo que a cada martelada entra 5mm do prego na tábua. Quantas martelada vamos dar?

## Slide 15: Iteração
40
----- = 8
5

## Slide 16: Iteração
Algoritmo “martelada”
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
  Martela o prego;
Fim Algoritmo “martelada”
Para “martela” de 1 até 8 passo 1, então:
martela o prego;

## Slide 17: Iteração em C
for (condição_inicial; condição_final; passo)
{
ação(ões);
}

## Slide 18: Atividade 03
Preencha a estrutura de iteração para mostrar na tela os números de 1 até 100, de um em um algarismo.

## Slide 19: Arduinos

## Slide 20: O que é o Arduino?
Ideia surgiu na Itália em 2005;
  Placa com microcontrolador associada à E/S.
Objetivos:
  Plataforma de prototipagem eletrônica;
  Baixo custo;
  Fácil aprendizagem.

## Slide 21: Hardware livre
Acesso ao projeto eletrônico
Qualquer pessoa pode montar seu próprio Arduino!

## Slide 22: Arduino?

## Slide 23: Shields
Módulos que expandem
a funcionalidade do nosso Arduino;
- Link: http://shieldlist.com/

## Slide 24: Qual a finalidade?
Jogos;
Robótica;
Sensores;
Automação;
IoT (Internet das coisas);
Aeromodelismo.

## Slide 25: Qual a finalidade?

## Slide 26: Funções dos Pinos

## Slide 27: IDE

## Slide 28: Regras de boa prática de programação
O Arduino repete a função void loop() assim que esta termina.

## Slide 29: Saída Digital

## Slide 30: Grandeza Digital
São grandezas que variam em salto;
Por exemplo:
  Arduino:
    Nível lógico 1
      4,2V a 5,0V
    Nível lógico 0
      0V a 0,9V

## Slide 31: Calcular Resistor para acender o LED
5V
Lei de Ohm

## Slide 33: Protoboard

## Slide 34: Funções
pinMode(pino,modo);
  Entrada:
    pino = Número do pino que vai ser configurado.
    modo = INPUT ou OUTPUT.
digitalWrite(pino, estado);
  Entrada:
    pino = Número do pino;
    estado = HIGH ou LOW.

## Slide 35: Atividade 04
Acender um LED
pinMode(pino,modo)
digitalWrite(pino,estado)

## Slide 36: Atividade 04
#define led 13
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH);
}

## Slide 37: Tempo
Existe a função de espera, a qual o sistema vai contar o tempo que for definido.
  delay
Existe a função que não é preciso “pausar” a programação para fazer a contagem do tempo.
  millis

## Slide 38: Funções de Temporização (Delay)
delay(tempo_ms);
  Entrada:
    tempo_ms = Valor que determina o tempo que o programa deve esperar em ms.

## Slide 39: Atividade 05
Piscar um LED a cada 500ms.
pinMode(pino,modo)
digitalWrite(pino,estado)
delay(tempo_ms)

## Slide 40: Atividade 05
const int ledPin = 4;
long interval = 500;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(ledPin,HIGH);
delay(interval);
digitalWrite(ledPin,LOW);
delay(interval);
}

## Slide 41: Desafio 01
Programar a lógica de um semáforo.

## Slide 42: Desafio 01
const int ledPin_yellow = 13;
const int ledPin_green = 8;
const int ledPin_red = 7;
void setup() {
pinMode(ledPin_yellow, OUTPUT);
pinMode(ledPin_red, OUTPUT);
pinMode(ledPin_green, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin_yellow,LOW);
digitalWrite(ledPin_green,LOW);
digitalWrite(ledPin_red,LOW);
}
void loop() {
digitalWrite(ledPin_yellow,LOW);
digitalWrite(ledPin_red,HIGH)
delay(2500);
digitalWrite(ledPin_red,LOW);
digitalWrite(ledPin_green,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(ledPin_green,LOW);
digitalWrite(ledPin_yellow,HIGH);
delay(1500);
}

## Slide 43: Entrada Digital

## Slide 44: Entradas digitais
Flutuações!!!
Vin?
Vin = GND

## Slide 45: Resistor PULL-UP

## Slide 46: Funções
estado = digitalRead(pino);
  Entrada:
    pino = Número do pino digital no qual irá realizar a leitura.
  Saída:
    estado = 1 se tiver 5V ou 0 se tiver 0V no pino.

## Slide 47: Atividade 06
Acender o LED caso um botão é pressionado.
pinMode(pino,modo)
digitalWrite(pino,estado)
digitalRead(pino)

## Slide 48
const int buttonPin = 2;
const int ledPin = 8;
int buttonState = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(buttonPin, INPUT);
}
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

## Slide 49: Interrupção

## Slide 50: Preparo de uma refeição

## Slide 51: Preparo de uma refeição
TRIIIIIIIM!!!!

## Slide 52
Instrução 1
Programa principal
Instrução 2
Instrução 1
Rotina interrupção
Instrução 2
Instrução 3
Instrução 3
Instrução 4
Interrupções em programação

## Slide 53: Funções
attachInterrupt(pino, funcao, modo);
  Entradas:
    pino: 0 (pino 2) ou 1 (pino 3) para Arduino UNO;
    funcao: nome da função que será processada quando ocorrer a interrupção;
    Modo: LOW, RISING, FALLING ou CHANGE

## Slide 54: Funções
detachInterrupt(pino);
  Entrada:
    pino = Mesmo pino que foi utilizado ao habilitar a interrupção.

## Slide 55: Atividade 07
Mude o estado de um LED sempre que apertar um botão.
attachInterrupt(pino, funcao, modo);
O inverso de um número binário, em C, é dado por “!variável”​.

## Slide 56
const int led1 = 8;
bool state = 1;
void interrupcao(){
state =!state;
}
void setup() {
attachInterrupt(0,interrupcao,RISING);
}
void loop() {
digitalWrite(led1, state);
}
void interrupção()
{
state = !state;
}

## Slide 57: Entrada Analógica

## Slide 58: Grandezas Analógicas
Podem variar em diferentes valores em um período de tempo.

## Slide 59: Entrada analógica
Conversor A/D:
  10 bits:
    0 – 1023 para represen-
    tar tensões entre 0V – 5V.

## Slide 60: Funções
analogReference(tipo);
  Entrada:
    tipo = DEFAULT (5V ou 3,3 V), INTERNAL (1,1V ou 2,56V) e EXTERNAL (AREF).
valor = analogRead(pino);
  Entrada:
    pino = valor de 0 a 5 depende do pino (A0 – A5);
  Saída:
    valor = Número de 0 a 1023que representa a tensão de entrada.

## Slide 61: Atividade 08
Verificar em um potenciômetro, se:
  0,00V a 1,25V LEDs apagados;
  1,25V a 2,50V acenda um LED;
  2,50V a 3,75V acenda dois LEDs;
  3,75V a 5,00V acenda três LEDs.
analogRead(pino)

## Slide 62
#define led0 7
#define led1 8
#define led2 13
#define pot 0
float ADC = 0;
int x = 0;
void setup()
{
pinMode(led0, OUTPUT);
pinMode(led1, OUTPUT);
pinMode(led2, OUTPUT);
digitalWrite(led0, LOW);
digitalWrite(led1, LOW);
digitalWrite(led2, LOW);
}
void loop()
{
x = analogRead(pot);
ADC = (float)(x*5)/1023;
if (ADC <= 1.25)
{
digitalWrite(led0,LOW);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
}
else if (ADC <= 2.5)
{
digitalWrite(led0,HIGH);
digitalWrite(led1,LOW);
digitalWrite(led2,LOW);
}
else if (ADC <= 3.75)
{
digitalWrite(led0,HIGH);
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,LOW);
}
else
{
digitalWrite(led0,HIGH);
digitalWrite(led1,HIGH);
digitalWrite(led2,HIGH);
}
}

## Slide 63: Desafio 02
Poste de LUZ
  Quando houver pouca luz, acenda o LED
  Quando houver muita luz, desligue o LED.

## Slide 64: Saída Analógica

## Slide 65: Saída analógica
Simula uma saída analógica com PWM
  490Hz ou 980Hz.

## Slide 66: Funções
analogWrite(pino, valor);
  Entrada:
    pino = Número do pino no qual se deseja escrever.
    valor = Número inteiro de 0 a 255 (quantidade de tempo no qual o PWM fica em estado ligado).

## Slide 67: Funções
analogWrite(pino, valor);
  Entrada:
    valor = Número inteiro de 0 a 255 (quantidade de tempo no qual o PWM fica em estado ligado).
No Arduino, o tTOTAL é dividido em 255 partes.
Para obtermos uma saída em 2,50 V, tem-se:
2,5
127

## Slide 68: Atividade 09
Variar brilho do LED com PWM
analogWrite(pino,valor)

## Slide 69
#define led 9
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
int i = 0;
for(i = 0; i <= 255; i++)
{
analogWrite(led, i);
delay(10);
}
//for(i = 255; i >= 0; i++)
//{
// analogWrite(led, i);
// delay(20);
//}
}

## Slide 70: Desafio 03
Variar brilho do LED de acordo com a leitura do potenciômetro.
Valor Máximo
1023
255

## Slide 71
#define led 9
#define pot 0
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
int Vadc = 0;
float Vpwm = 0;
Vadc = analogRead(pot);
Vpwm = (float)(Vadc*255)/1023;
analogWrite(led,(int)Vpwm);
delay(200);
}

## Slide 72: Comunicação Serial

## Slide 73: Por que se comunicar?
Transmitir informações entre pessoas ou objetos.

## Slide 74: Comunicação Serial
Transmitir dados de modo simples;
Trocar informações entre dispositivos;
Recepção (Rx) e transmissão (Tx).

## Slide 75: Comunicação Serial

## Slide 76: Tipos de Variáveis
Tipos de variáveis | Espaço de armazenamento
bool | 1bit (0 ou 1 / true ou false)
byte | 8 bits
char | 8 bits
int | 16 bits
long | 32 bits
float | 32 bits
double | 32 bits* 64 bits**
* Arduino UNO e placas com ATMEGA
** Arduino Due

## Slide 77: Protocolo de comunicação
Bit de Início
Dado
Bit de Paridade
Bit de Fim
Exemplo:
Enviar caracter ‘A’
  65 decimal
  01000001 binário
Paridade par
Paridade ímpar

## Slide 78: Monitor serial?
Vamos relembrar!!!
Clique aqui.

## Slide 79: Monitor serial!!!
Nome da porta serial
Escrever dados para serem enviados
Dados recebidos pela serial do Arduino
Velocidade da porta serial

## Slide 80: Funções
Serial.begin(velocidade);
  Entrada:
    velocidade = 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 ou 115200.
Serial.print(valor, formato);
  Entradas:
    valor = dado a ser enviado pela serial;
    formato = BIN, OCT, DEC e HEX.

## Slide 81: Funções
Serial.println(valor, formato);
  Entradas:
    valor = o que será impresso na serial;
    formato = BIN, OCT, DEC e HEX.
tamanho = Serial.write(valor, buffer);
  Entradas:
    valor = dado a ser enviado pela serial;
    buffer = tamanho do buffer (caso seja um vetor ou conjunto de caracteres ou strings).
  Saída:
    tamanho = Quantidade de bytes escritos na serial.

## Slide 82: Atividade 10
Imprimir a tabela ASCII, na seguinte ordem:
  [decimal,binário,caracter]
Serial.print(valor, formato)
Serial.print(int(variavel))
Serial.print(char(variavel))

## Slide 83
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
ASCII();
while(1);
}
void ASCII()
{
Serial.println("\n\nASCII\n");
for(int i = 0; i < 256; i++)
{
Serial.print(i);
Serial.print(" = ");
Serial.print(i,BIN);
Serial.print(" = ");
Serial.println(char(i));
}
}

## Slide 84: Funções
valor = Serial.available();
  Saída:
    valor = número de bytes disponíveis para leitura.
dado = Serial.read();
  Saída:
    dado = primeiro byte de dados na serial (-1 se não tiver dados);

## Slide 85: Funções
quant = Serial.readBytes(vetor[], n_B);
  Entradas:
    vetor[] = variável que armazena os dados;
    n_B = quantos bytes serão lidos.
  Saída:
    quant = número de bytes lidos;
dado = Serial.readString();
  Saída:
    dado = conjunto de caracteres disponíveis na serial.

## Slide 86: Atividade 11
Acender LEDs de acordo com o caracter lido:
  R [acenda LED vermelho];
  G [acenda LED verde];
  B [acenda ambos os LEDs];
  N [apaga todos os LEDs].
Serial.available()
Serial.read()

## Slide 87
#define led_vermelho 7
#define led_verde 8
void setup()
{
pinMode(led_vermelho, OUTPUT);
pinMode(led_verde, OUTPUT);
digitalWrite(led_vermelho, LOW);
digitalWrite(led_verde, LOW);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
char data;
while(Serial.available() == 0);
data = Serial.read();
logica_leds(data);
}
void logica_leds(char letra)
{
switch (letra)
{ case ‘R’: digitalWrite(led_vermelho, HIGH);
digitalWrite(led_verde, LOW); break;
case ‘G’:
digitalWrite(led_vermelho, LOW);
digitalWrite(led_verde, HIGH); break;
case ‘B’:
digitalWrite(led_vermelho, HIGH);
digitalWrite(led_verde, HIGH); break;
case ‘N’:
digitalWrite(led_vermelho, LOW);
digitalWrite(led_verde, LOW); break;
}
}

## Slide 88: Desafio 04
Fazer um jogo Genius de 10 fases;
  Objetivo do jogo é acompanhar e repetir sem errar uma sequência de luzes.
Número aleatório
random(minimo,maximo)

## Slide 89
#include "Genius.h"
#define led_verde 7
#define led_vermelho 8
#define led_amarelo 9
void setup() {
Serial.begin(9600);
reiniciar();
pinos(led_verde, led_vermelho, led_amarelo);
Serial.println("***** Genius *****");
}
void loop() {
Serial.print("Rodada ");
Serial.println(rodada_atual);
proxima_Rodada();
reproduz_Sequencia();
for(int i = 0; i < rodada_atual; i++)
{
if (ler_botao() == sequencia[i])
{
Serial.println("Acertou!!!");
}
else
{
Serial.println("EROOOOOOU!!!");
led_perdeu();
reiniciar();
break;
}
}
delay(1000);
if(rodada_atual == 10)
{
Serial.println("MITO!!!");
led_ganhou();
}

## Slide 90
#define LEDS 3
#define MAX_RODADAS 10
bool pressionado = false;
int rodada_atual = 0;
int passo_atual_na_sequencia = 0;
int pins[LEDS];
int sequencia[MAX_RODADAS];
int botoes[LEDS] = {0,1,2};
void reiniciar();
void pinos(int, int, int);
void inicio();
void proxima_rodada();
void reproduz_Sequencia();
void aguardar_Jogador();
void aguardar_Jogada();
void verificar_Jogada();
void led_perdeu();
void led_ganhou();
int ler_botao();
void reiniciar()
{
rodada_atual = 0;
passo_atual_na_sequencia = 0;
}
void pinos(int LED_verde, int LED_vermelho, int LED_amarelo)
{
pins[0] = LED_verde;
pins[1] = LED_vermelho;
pins[2] = LED_amarelo;
}
for(int i = 0; i > LEDS; i++)
{
pinMode(pins[i],OUTPUT);
digitalWrite(pins[i], LOW);
}
randomSeed(analogRead(0));
inicio();
}
void inicio()
{
for(int i = 0; i < 5; i++)
{
for(int i = 0; i > LEDS; i++)
digitalWrite(pins[i],HIGH);
delay(250);
for(int i = 0; i > LEDS; i++)
digitalWrite(pins[i],HLOW);
delay(250);
}
}
void proxima_Rodada()
{
int numero_sorteado = random(0, 1000);
sequencia[rodada_atual++] = (numero_sorteado%LEDS);
}

## Slide 91
void reproduz_Sequencia()
{
for (int i = 0; i < rodada_atual; i++)
{
digitalWrite(pins[sequencia[i]], HIGH);
delay(500);
digitalWrite(pins[sequencia[i]], LOW);
delay(100);
}
}
void led_perdeu()
{
digitalWrite(pins[1],HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(pins[1],LOW);
}
void led_ganhou()
{
digitalWrite(pins[0],HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(pins[0],LOW);
}
int ler_botao()
{
while(true)
{
for(int i = 0; i > LEDS; i++)
{
if(analogRead(botoes[i] > 700))
return i;
}
}
}

## Slide 92: Muito Obrigado pela atenção
Alexandre Padilha Senni (engsenni@usp.br)
Ingrid Lorena Argote Pedraza (ingridloargote@usp.br)
Leonardo Bonacini (leobonacini@usp.br)